## Slide 1
Introducción a Modelos y Simulación
Conceptos fundamentales para el análisis de sistemas
¿Qué es un Modelo?
Descripción analítica y abstracta de un sistema para estudiar su comportamiento bajo diferentes condiciones
¿Por qué Modelar?
Experimentación segura cuando la prueba directa es costosa, peligrosa o impráctica
Evolución
De ecuaciones diferenciales tradicionales a modelos algorítmicos computacionales
Aplicaciones
Investigación, industria, economía, biología, logística y actividades militares
Los modelos actuales se conocen como
"Gemelos Digitales"
- réplicas virtuales que se actualizan en tiempo real

## Slide 2
Simulación y sus Etapas
Simulación:
Proceso de diseñar y desarrollar un modelo programable para experimentar y analizar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de operación.
Las 8 Etapas del Proceso de Simulación
1
Definición
Identificar variables, interrelaciones y objetivos
2
Formulación
Construir modelo conceptual y matemático
3
Recolección
Obtener datos históricos y experimentales
4
Implementación
Traducir a software especializado
5
Validación
Verificar comportamiento como sistema real
6
Experimentación
Ejecutar con diferentes escenarios
7
Interpretación
Analizar resultados para decisiones
8
Documentación
Elaborar informes y manuales
Software especializado: Simulink, Anylogic, Simscape, FlexSim, ProModel, Arena

## Slide 3
Tipos de Modelos Matemáticos
Tres formas clásicas de establecer un modelo matemático en ingeniería
Método
Ventajas
Limitaciones
Ecuaciones Diferenciales
Método tradicional
• Describe con precisión sistemas dinámicos
• Aplicable a gran variedad de problemas
• Base teórica sólida
• Limitado para sistemas no lineales
• Requiere amplio conocimiento matemático
• Complejidad aumenta con el orden del sistema
Función de Transferencia
Dominio frecuencia
• Simplifica análisis de sistemas lineales
• Información inmediata sobre estabilidad
• Útil para diseño de controladores
• No revela arquitectura interna
• Solo para sistemas lineales
• No muestra parámetros específicos
Variables de Estado
Método moderno
• Apto para sistemas lineales y no lineales
• Descripción completa del sistema
• Fácil traducción algorítmica
• Ideal para simulación por software
• Más complejo de formular inicialmente
• Requiere conocimiento detallado del sistema
• Puede requerir más variables
Método Preferencial:
Variables de Estado por su versatilidad y compatibilidad con herramientas computacionales modernas

## Slide 4
Análisis por Variables de Estado
Método moderno para modelar sistemas en el dominio del tiempo
Estado
Descripción completa de la condición dinámica del sistema en un instante dado
Espacio de Estados
Espacio n-dimensional donde cada eje representa una variable de estado
Variables de Estado
Conjunto mínimo de parámetros que definen completamente el estado del sistema
Trayectoria
Secuencia de puntos que muestra la evolución del sistema en el tiempo
Vector de Estado
Vector que une el origen con el punto que representa el estado del sistema
Orden del Sistema
Número de elementos almacenadores de energía = número de variables de estado
Elementos Almacenadores de Energía
Sistemas Eléctricos
• Inductores (L) - corriente
• Capacitores (C) - tensión
Sistemas Mecánicos
• Masas - posición y velocidad
• Resortes - energía elástica
Punto de Equilibrio:
Estado donde todas las derivadas son cero (condición estacionaria)

## Slide 5
Ecuaciones de Estado
Forma estándar de representación matricial de sistemas dinámicos
Ecuación de Estado
ẋ(t) = A x(t) + B u(t)
Ecuación de Salida
y(t) = C x(t) + D u(t)
Matriz A (Estado)
Matriz del sistema (n×n). Contiene los parámetros propios del sistema
Matriz B (Entrada)
Matriz de control (n×m). Relaciona las entradas con los estados
Matriz C (Salida)
Matriz de salida (p×n). Relaciona los estados con las salidas
Matriz D (Transmisión)
Matriz de transmisión directa (p×m). A menudo es cero
Ventajas de esta Representación
• Análisis simplificado por propiedades de matrices
• Aplicable a sistemas de orden superior
• Válido para sistemas no lineales y MIMO
Donde:
x(t)
= vector de estado,
u(t)
= vector de entrada,
y(t)
= vector de salida

## Slide 6
Ejemplos Prácticos
Aplicación del método de variables de estado a sistemas reales
Circuito RLC en Serie
Variables de Estado:
• x₁(t) = i(t) - corriente en el inductor
• x₂(t) = vₒ(t) - tensión en el capacitor
[ẋ₁] [-R/L -1/L] [x₁] [1/L]
[ẋ₂] = [ 1/C 0 ] [x₂] + [ 0 ] vᵢ
y(t) = [0 1] [x₁]
[x₂]
Elementos almacenadores:
Inductor (L) y Capacitor (C)
Sistema Masa-Resorte-Amortiguador
Variables de Estado:
• x₁(t) = y(t) - posición de la masa
• x₂(t) = ẏ(t) - velocidad de la masa
[ẋ₁] [ 0 1 ] [x₁] [ 0 ]
[ẋ₂] = [-k/m -B/m] [x₂] + [1/m] u
y(t) = [1 0] [x₁]
[x₂]
Elementos almacenadores:
Masa (m) y Resorte (k)
Metodología General
1. Identificar
Elementos almacenadores de energía
2. Definir
Variables de estado asociadas
3. Aplicar
Leyes físicas del sistema
4. Formular
Representación matricial
Clave:
Las variables de estado se eligen según los elementos que almacenan energía en el sistema