## Slide 1
Resolución del Modelo de Estado
Encontrar el vector de estado x(t) que representa el comportamiento temporal del sistema
ẋ(t) = A x(t) + B u(t)
Ecuación diferencial vectorial (matricial) a resolver
Método de Transformada de Laplace
X(s) = [sI - A]⁻¹[x(0)] + [sI - A]⁻¹[B][U(s)]
Pasos:
1. Aplicar Transformada de Laplace
2. Calcular matriz característica [sI - A]
3. Obtener la inversa
4. Aplicar antitransformada
Método de Matriz Exponencial
x(t) = e^(At) x(0) + ∫₀ᵗ e^(A(t-τ)) B u(τ) dτ
Matriz de Transición:
Φ(t) = e^(At) = I + At + (A²t²)/2! + (A³t³)/3! + ...
Solución Homogénea
x_h(t) = Φ(t) x(0)
Respuesta a condiciones iniciales
Solución Particular
x_p(t) = ∫₀ᵗ Φ(t-τ) B u(τ) dτ
Respuesta a la entrada

## Slide 2
Matriz de Transición de Estado
Operador fundamental que determina la evolución del estado del sistema
Definición
Φ(t) = e^(At) = I + At + (A²t²)/2! + (A³t³)/3! + ...
También conocida como Matriz Fundamental
Solución Homogénea
x_h(t) = Φ(t) x(0)
Respuesta del sistema a condiciones iniciales sin entrada externa
Solución Completa
x(t) = Φ(t)x(0) + ∫₀ᵗ Φ(t-τ)Bu(τ)dτ
Solución homogénea + solución particular
Propiedades de Φ(t)
1. Derivada
dΦ(t)/dt = A Φ(t)
2. Valor en t=0
Φ(0) = I
3. Suma en el Argumento
Φ(t₁ + t₂) = Φ(t₁) Φ(t₂)
4. Inversa
Φ⁻¹(t) = Φ(-t)
5. Potenciación
[Φ(t)]ⁿ = Φ(nt)
6. Producto de Intervalos
Φ(t₃-t₂)Φ(t₂-t₁) = Φ(t₃-t₁)
Importancia:
Φ(t) actúa como operador que transforma el estado inicial x(0) al estado x(t)

## Slide 3
Interconexión de Sistemas Lineales
Combinación de modelos de estado para sistemas interconectados
Conexión en Serie
La salida del primer sistema es la entrada del segundo. El vector de estado combinado incluye los estados de ambos subsistemas.
G_eq(s) = G₁(s) * G₂(s)
La función de transferencia equivalente es el producto de las individuales.
Conexión Realimentada
La salida de un sistema se realimenta y se combina con la entrada de referencia (ej. realimentación unitaria negativa).
G_eq(s) = G(s) / (1 + G(s)H(s))
Función de transferencia equivalente para realimentación negativa.
La interconexión permite analizar sistemas complejos como un todo, manteniendo la estructura del espacio de estados.

## Slide 4
Observabilidad de Sistemas
Capacidad de determinar el estado interno a partir de las salidas
¿Qué es la Observabilidad?
Un sistema es
completamente observable
si es posible conocer su estado interno completo (x(t)) a partir de la información de sus salidas (y(t)) durante un intervalo de tiempo finito.
Criterio de Kalman
Un sistema es completamente observable si el
rango de la matriz de observabilidad (Mo)
es igual al orden del sistema (n).
Rango[Mo] = n (o |Mo| ≠ 0 para matrices cuadradas)
Matriz de Observabilidad (Mo)
Para un sistema de orden 'n', la matriz Mo se construye como:
Mo =
[ C ]
[ CA ]
[ CA² ]
[ ... ]
[ CAⁿ⁻¹ ]
La observabilidad es crucial para el diseño de observadores de estado, que estiman variables no medibles.

## Slide 5
Observadores de Estado
Sistemas dinámicos auxiliares para estimar estados internos
¿Qué es un Observador?
Un
observador de estados
es un sistema dinámico diseñado para estimar el estado interno de otro sistema (la planta) utilizando únicamente las mediciones de la entrada y la salida de dicha planta.
Observador de Orden Completo (Luenberger)
Para un sistema ẋ = Ax + Bu, y = Cx, la dinámica del observador es:
ẋ̂(t) = (A - KC)x̂(t) + Bu(t) + Ky(t)
Donde
K
es la matriz de ganancia del observador, diseñada para que el error de estimación converja a cero.
Error de Reconstrucción
El error e(t) = x(t) - x̂(t) sigue la dinámica:
ė(t) = (A - KC)e(t)
Para que el error converja a cero, los autovalores de (A - KC) deben tener parte real negativa.
Los observadores son esenciales cuando las variables de estado no son directamente medibles.

## Slide 6
Ganancia Óptima y Ruido
Compromiso entre velocidad de convergencia y sensibilidad al ruido
Impacto del Ruido
En la práctica, las mediciones siempre están contaminadas por ruido. Una ganancia
K
elevada en el observador puede amplificar este ruido, degradando la calidad de la estimación.
ẋ(t) = Ax + Bu + w₁(t) (Ruido de proceso)
y(t) = Cx + w₂(t) (Ruido de medición)
K Pequeña
• Respuesta lenta del observador
• Buen rechazo al ruido
K Grande
• Respuesta rápida del observador
• Alta sensibilidad al ruido
Ganancia Óptima (K₀)
Es la ganancia que encuentra el mejor equilibrio entre la velocidad de convergencia del error y la minimización de los efectos del ruido. Se calcula para minimizar el
Error Cuadrático Medio (MSE)
de la estimación.
K₀(τ) = Q(τ)Cᵀ(τ)[W₀(τ)]⁻¹
El cálculo de K₀ se realiza mediante la solución de una
Ecuación Algebraica de Riccati
, en el contexto de un
Filtro de Kalman
.
El Filtro de Kalman es un observador de estado óptimo para sistemas estocásticos (con ruido).