## Slide 1
Modelación de Problemas No Lineales
Desafíos y características de los Sistemas No Lineales (SNL)
Dificultad Principal
Ausencia de un método general para resolver ecuaciones diferenciales no lineales. Cada SNL requiere un enfoque particular, a menudo basado en linealización.
¿Qué es el Comportamiento No Lineal?
Un sistema puede ser lineal a bajos niveles de energía y no lineal a altos niveles. Las suposiciones de linealidad (sin rozamiento, elementos rígidos) dejan de ser válidas en regímenes de alta energía.
Características de los SNL
1. No Superposición
La respuesta a una suma de entradas NO es la suma de las respuestas individuales.
2. Generación de Armónicos
Entrada senoidal puede producir salida con múltiples armónicos.
3. Parámetros Variables
Los parámetros del sistema pueden cambiar según el nivel de la señal de entrada.
4. Fenómenos Complejos
Pueden presentar oscilaciones subarmónicas y ciclos límite (auto-oscilaciones sostenidas).
La no linealidad es inherente a muchos sistemas físicos reales, especialmente a altos niveles de operación.

## Slide 2
Metodología de Análisis para SNL
Métodos comúnmente utilizados para analizar Sistemas No Lineales
1. Función Descriptiva
Método de análisis en el dominio de la frecuencia, estudiado en la teoría de Sistemas de Control.
2. Plano de Fase
Procedimiento gráfico muy completo que proporciona información sobre la respuesta temporal y la estabilidad del sistema. Principalmente para sistemas de primer y segundo orden.
3. Método de Lyapunov
Se aplica para determinar la estabilidad de un sistema en torno a un punto de equilibrio sin necesidad de resolver explícitamente las ecuaciones diferenciales.
4. Simulación por Software
Utiliza métodos numéricos y algoritmos computacionales para modelar y obtener la respuesta temporal del sistema, aproximando la solución de sus ecuaciones.
Cada método tiene sus ventajas y limitaciones, y la elección depende de la complejidad del sistema y la información requerida.

## Slide 3
Análisis en el Plano de Fase
Herramienta gráfica para sistemas dinámicos, especialmente autónomos
Plano de Fase
Representa las trayectorias de las variables de estado (ej. posición vs. velocidad) a lo largo del tiempo. Útil para sistemas de primer y segundo orden.
Sistemas Autónomos
Ecuaciones diferenciales que no contienen explícitamente la variable independiente (tiempo). El tiempo está implícito en las variables de estado.
dx/dt = F(x, y)
dy/dt = G(x, y)
Puntos Críticos o de Equilibrio
Puntos en el plano de fase donde las derivadas de todas las variables de estado se anulan simultáneamente. Representan condiciones estacionarias del sistema.
Sistemas Lineales:
Único punto crítico en el origen (0,0).
Sistemas No Lineales:
Pueden tener múltiples puntos críticos.
El conjunto de todas las trayectorias en el plano (x,y) se denomina
diagrama de fase
o
retrato fásico
.

## Slide 4
Clasificación de Puntos Críticos
Determinación de la estabilidad y comportamiento de trayectorias
La clasificación se basa en los
autovalores (λ)
de la matriz de coeficientes del sistema linealizado.
1. Nodo
Raíces reales con el mismo signo.
Estable:
λ₁ < 0, λ₂ < 0 (convergen al punto)
Inestable:
λ₁ > 0, λ₂ > 0 (divergen del punto)
2. Punto de Silla (Montura)
Raíces reales con signos opuestos (λ₁ < 0 < λ₂).
Siempre Inestable:
Trayectorias con forma de hipérbolas.
3. Foco (Espiral)
Raíces complejas conjugadas (λ = α ± iβ).
Estable:
α < 0 (espirales convergen)
Inestable:
α > 0 (espirales divergen)
4. Centro
Raíces imaginarias puras (λ = ± iβ).
Marginalmente Estable:
Trayectorias cerradas (elipses), oscilaciones perpetuas.
La naturaleza de los autovalores determina el tipo de punto crítico y la estabilidad local del sistema.

## Slide 5
Aplicación: Análisis del Péndulo
Ejemplo clásico de sistema dinámico en el plano de fase
Péndulo Ideal (sin fricción)
Describe un péndulo sin rozamiento ni pérdida de energía.
Variables de estado:
Ángulo (θ) y velocidad angular (ω).
Comportamiento:
Oscilaciones armónicas perpetuas.
Retrato de Fase:
Un
Centro
. Trayectorias elípticas cerradas.
Péndulo Real (con fricción)
Considera la fricción con el aire y en el pivote, disipando energía.
Comportamiento:
Oscilaciones amortiguadas progresivamente.
Retrato de Fase:
Un
Foco Estable
. Trayectorias en espiral que convergen al origen.
El análisis del péndulo ilustra cómo la inclusión de no linealidades (fricción) cambia drásticamente el comportamiento del sistema en el plano de fase.

## Slide 6
Estabilidad y Método de Lyapunov
Análisis de la estabilidad de sistemas dinámicos
Estabilidad de Sistemas LTI
La estabilidad de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) depende de los
autovalores (polos)
de la matriz de estado A.
Re(λ) < 0:
Estable (respuesta decae exponencialmente).
Re(λ) > 0:
Inestable (respuesta crece exponencialmente).
Re(λ) = 0:
Marginalmente estable (oscilatorio sostenido) o inestable (si hay raíces repetidas en el eje imaginario).
Método de Lyapunov
Permite analizar la estabilidad de un punto de equilibrio de un sistema (lineal o no lineal) sin resolver explícitamente las ecuaciones diferenciales.
Se basa en encontrar una
función de Lyapunov V(x)
(análoga a la energía del sistema) que cumpla:
V(x) > 0 para x ≠ 0 (definida positiva)
dV(x)/dt ≤ 0 (derivada no positiva a lo largo de las trayectorias)
Si se cumplen estas condiciones, el punto de equilibrio es estable. Si dV(x)/dt < 0, es asintóticamente estable.
El método de Lyapunov es una herramienta poderosa para el análisis de estabilidad global, especialmente en sistemas no lineales complejos.