## Slide 1
Optimización No Lineal
Análisis de sistemas no lineales con perturbaciones y ecuaciones funcionales
Sistemas No Lineales con Perturbaciones Constantes
Muchos sistemas reales están sujetos a perturbaciones externas que pueden ser constantes o variables en el tiempo. En sistemas no lineales, el efecto de estas perturbaciones puede ser complejo y no lineal.
La presencia de perturbaciones puede alterar los puntos de equilibrio y la estabilidad del sistema.
El análisis requiere considerar cómo la perturbación interactúa con las no linealidades inherentes del sistema.
Ecuaciones Funcionales
Las ecuaciones funcionales son ecuaciones donde la incógnita es una función. En el contexto de sistemas dinámicos, pueden surgir al modelar sistemas con retardo, o al buscar soluciones de equilibrio.
A menudo, la solución de estas ecuaciones no es trivial y puede requerir métodos numéricos o aproximaciones.
Pueden describir fenómenos complejos como la histéresis o la fatiga en materiales.
La optimización no lineal busca encontrar los mejores parámetros o condiciones de operación en sistemas donde las relaciones no son proporcionales.

## Slide 2
Linealización de Sistemas
Aproximación de sistemas no lineales para facilitar su análisis
¿Por qué Linealizar?
Los sistemas no lineales son difíciles de analizar matemáticamente. La linealización permite aproximar el comportamiento del sistema alrededor de un punto de operación (punto de equilibrio) mediante un modelo lineal, lo que facilita el uso de herramientas de análisis de sistemas lineales.
Simplifica el análisis de estabilidad.
Permite el diseño de controladores lineales.
Válida para pequeñas desviaciones alrededor del punto de operación.
Método de Linealización (Serie de Taylor)
Se utiliza la expansión en serie de Taylor de las funciones no lineales alrededor del punto de equilibrio, truncando los términos de orden superior.
f(x) ≈ f(x₀) + f'(x₀)(x - x₀)
Para sistemas con múltiples variables, se utiliza la matriz Jacobiana.
El punto de equilibrio (x₀) es donde la derivada del sistema es cero.
La linealización es una herramienta poderosa, pero su validez está limitada a la región cercana al punto de operación.

## Slide 3
Resorte No Lineal: Duro y Blando
Comportamiento de resortes con fuerza de restauración no proporcional al desplazamiento
Resorte Lineal vs. No Lineal
En un resorte lineal (Ley de Hooke), la fuerza de restauración es directamente proporcional al desplazamiento (F = -kx). En resortes no lineales, esta relación no es lineal.
Resorte Duro (Hard Spring):
La fuerza de restauración aumenta más rápidamente que linealmente con el desplazamiento.
Resorte Blando (Soft Spring):
La fuerza de restauración aumenta más lentamente que linealmente con el desplazamiento.
Diagrama de Fase
El diagrama de fase para un oscilador con resorte no lineal muestra trayectorias que no son elipses perfectas (como en el caso lineal), sino que se distorsionan. Los puntos de equilibrio y la estabilidad pueden variar.
m(d²x/dt²) + c(dx/dt) + f(x) = 0
f(x):
Fuerza de restauración no lineal (ej. kx + αx³ para resorte duro, kx - αx³ para resorte blando).
La forma de las trayectorias en el plano de fase (posición vs. velocidad) revela el comportamiento dinámico del sistema.
El análisis de resortes no lineales es crucial en ingeniería para entender fenómenos como la resonancia y la estabilidad en sistemas mecánicos.

## Slide 4
Separatrices
Fronteras en el diagrama de fase que dividen regiones con diferentes comportamientos dinámicos
Definición y Función
Las separatrices son trayectorias especiales en el diagrama de fase que actúan como fronteras, dividiendo el espacio de fase en regiones donde las trayectorias tienen comportamientos cualitativamente diferentes.
A menudo, las separatrices conectan puntos de silla o se extienden al infinito.
Determinan las cuencas de atracción de diferentes atractores o el escape del sistema.
Importancia en el Análisis de Sistemas
El estudio de las separatrices es crucial para comprender la dinámica global de los sistemas no lineales, especialmente en la presencia de múltiples puntos de equilibrio o atractores.
Permiten identificar regiones de estabilidad y de inestabilidad.
Ayudan a predecir si el sistema convergerá a un estado particular o si exhibirá un comportamiento más complejo (ej. oscilaciones, caos).
Son fundamentales en el análisis de bifurcaciones y transiciones de fase.
Las separatrices son las